З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ  директора ЦДЮТ № 1

Харківської міської ради

від 01.12.2010  №  102

# І Н С Т Р У К Ц І Я

відповідальній особі за збереження будівель

та споруд ЦДЮТ № 1 Харківської міської ради

- Загальні положення

  - Ця інструкція  має  мету забезпечити збереження  будівель і споруд закладу  шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобіганню аварійних ситуацій.

1.2. Інструкція розроблена згідно  наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці  №32/288 від 27.11.97р. “Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5.05.1997р. №409 “Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”

2.Спостереження за збереженням будівель і споруд

у період експлуатації

2.1. Будівлі  і споруди  закладу в процесі експлуатації,  а також у період  їх  тимчасового припинення повинні  перебувати   під  систематичним  спостереженням відповідальної особи.

2.2. За  обсягом  робіт,  які  проводяться,  технічні  огляди  поділяються   на  загальні,  або  комплексні,  та   часткові,   або вибіркові.

2.3. За періодичністю робіт, які проводяться, технічні огляди поділяються  на    систематичні,  або чергові,  та періодичні, або позачергові.

2.4. При  загальному  огляді  підлягає обстеженню вся будівля або споруда в  цілому,  включаючи  всі  конструкції  будівлі   або споруди,  в тому числі  інженерне обладнання, різні види оздоблення і всі елементи   зовнішнього благоустрою, або весь комплекс будівель і споруд.

2.5. При   частковому   огляді   обстеженню  підлягають   окремі   будівлі   (споруди)   комплексу   або   окремі   конструкції,   види  обладнання  (наприклад, ферми і балки  будівлі,  колодязі на каналізаційній і водопровідній мережі).

2.6. Чергові  загальні  технічні огляди будівель здійснюються двічі на рік - весною та восени.

2.7. Весняний  огляд  має  на  меті  обстеження стану будівлі  (споруди) після танення снігу чи зимових дощів.

Під час весняного огляду уточнюються обсяги робіт з поточного ремонту будівель (споруд), що проводиться у літній період, і робіт з капітального ремонту для включення їх у план наступного року.

Під час весняного технічного огляду слід:

- ретельно   перевірити   стан   несучих   і  огороджувальних конструкцій і виявити можливі пошкодження, що виникли в результаті атмосферних та інших впливів;

- встановити  дефектні   місця,   що   потребують   тривалого спостереження;

- перевірити механізми  елементів  вікон,  дверей   та інших пристроїв, що відкриваються;

- перевірити  стан  і  впорядкувати  водостоки,  відмостки  і зливоприймальники.

2.8. Під час осіннього огляду проводиться перевірка  підготовки будівель  і споруд до зими.  До цього часу мають  бути закінчені   всі літні роботи з поточного ремонту.

Під час осіннього технічного огляду слід:

- ретельно перевірити несучі  та  огороджувальні  конструкції будівель  і  споруд  та  вжити заходів щодо усунення різного  роду щілин і зазорів;

- перевірити  підготовленість  покриттів будівель до зчищення снігу і потрібних для цього засобів (робочий  інвентар),  а  також стан жолобів і водостоків:

- перевірити справність та готовність  до  роботи  в  зимових умовах   елементів   вікон,   воріт,  дверей  та  інших пристроїв, що відкриваються.

2.9. Крім  чергових оглядів, можуть  бути  позачергові огляди будівель  і  споруд  після  стихійного  лиха  (пожежі,   ураганних вітрів, великих злив чи снігопадів та ін.) або аварій.

2.10.  При спостереженні за  збереженням  будівель  і  споруд

п о т р і б н о:

- підтримувати   в  належному  стані  планування  землі  біля будівлі  і  споруди  для  відводу  атмосферної  води.   Спланована поверхня  землі  повинна мати нахил від стін будівлі.   Брукування навколо  будівлі  повинно  бути  в  справному  стані.  Щілини  між асфальтовими   і  бетонними  вимощеннями  (тротуарами)  і  стінами будівлі повинні бути розчищені, а потім закладені гарячим бітумом, цементним розчином, смолою або м'якою глиною;

- стежити  за  справним  станом  покрівлі  та  пристроїв  для відведення атмосферних і талих вод з даху будівлі;

- стежити  за  щільністю   прилягання   покрівлі   до   стін, парапетів, труб, вишок, антенних пристроїв і інших конструкцій, що виступають;

- своєчасно прибирати сніг від стін та з покриттів будівель і споруд.  При   очищенні   покрівлі   забороняється   застосовувати інструменти   ударної   дії,   що   можуть  пошкодити  покрівельні матеріали;

- не допускати складування матеріалів, відходів виробництва і сміття, а також улаштування квітників і газонів безпосередньо біля стін будівлі;

- не допускати викидання біля  стін  будівель  відпрацьованної води;

- не допускати розповсюдження у будівлі  вологи,  що  виникає через пошкодження гідроізоляції фундаментів;

- стежити за справним станом внутрішніх мереж водопостачання, каналізації і теплопостачання, не допускати витікання у з'єднаннях і через тріщини стінок труб, фасонних частин і пристроїв;

- стежити за нормальною роботою вентиляційних систем;

- періодично контролювати стан дерев'яних  ферм,  перекриттів та  інших  відповідальних  конструкцій будівель і споруд з дерева. Забезпечувати  постійне  провітрювання  поздовжніх  просторів    у будівлях;

- приділяти особливу увагу елементам дерев'яних  конструкцій, що  торкаються  грунту,  закладним  елементам  цегляної кладки  чи бетонних  конструкцій,  а  також  місцям  значних    температурних перепадів;

- у  випадку  появи  в  кам'яних  чи   бетонних   стінах,   в залізобетонних  колонах,  прогонах, фермах, балках і плитах тріщин негайно встановити на них маяки і проводити ретельне спостереження за поведінкою тріщин і конструкції в цілому;

- стежити за вертикальністю стін і колон;

- організувати   спостереження  за  станом  захисного  шару в залізобетонних  конструкціях;

- вести  спостереження  за  станом  швів   і   з'єднуювальних металевих конструкцій (зварних, клепаних, болтових);

- організувати  ретельне  спостереження  за   станом   стиків збірних залізобетонних конструкцій;

- не допускати  пробивання  отворів  у  перекриттях,  балках, колонах  і  стінах без письмового дозволу осіб,  відповідальних за безпечну експлуатацію будівлі чи споруди;

- приділяти  особливу  увагу  нагляду  за конструкціями,  які підпадають  під  вплив  динамічних  і  термічних  навантажень  або розташовані в агресивному середовищі;

- не допускати перевантажень будівельних конструкцій.

2.11. Не  менш ніж один раз   на місяць перевіряти стан  протипожежних  заходів у  будівлі і спорудах закладу.

2.12. У приміщеннях  має  підтримуватися проектний температурно-вологісний    режим.   Не   допускати   виникнення конденсату на внутрішній поверхні огородження.

2.13. Для  обліку  робіт  з  обслуговування і поточного ремонту відповідної будівлі (споруди) має вестись технічний журнал, у який вносяться  записи  про  всі  виконані роботи  із зазначенням виду і місця робіт  (додаток 1).

2.14. Відомості, що вміщені в технічному журналі, повинні відображати технічний стан будівлі (споруди) на даний період  часу,  а   також історію його  експлуатації.

2.15. Згідно проведених обстежень  надавати заявки в господарчу групу районного управління освіти для включення в плани  капітальних  та поточних  ремонтних робіт.

Інструкцію розробив:

Методист                                                                  Н.І.Горшкова

Додаток 1

ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

з експлуатації будівлі (споруди)

________________________________________________________

Найменування підприємства

_________________________________________________________________

Найменування будівлі (споруди) за Паспортом технічного стану

| Д а т а | Результати спостережень | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Примітка. У    стовпчик    2    записуються :

- відомості про  результати  повсякденних   спостережень   за   будівлею  (спорудою) та її     конструктивними елементами;

- результати  інструментальних  вимірів  осадок,  прогинів  та   інших  деформацій окремих конструктивних елементів;

- висновки за  результатами  періодичних  технічних   оглядів   будівлі (споруди);

- відомості  про  випадки  суттєвих  порушень правил експлуатації та заходи щодо їх запобігання.

Міністерство освіти і науки України 
 Управління освіти Дзержинської районної в м. Харкові ради
Комунальний заклад

«Центр дитячої та юнацької творчості № 1  Харківської міської ради»

# І Н С Т Р У К Ц І Я   № 63

відповідальній особі за збереження будівель

та споруд ЦДЮТ № 1 Харківської міської ради

Харків-2010