Міністерство освіти і науки України 
 Управління освіти Дзержинської районної в м. Харкові ради
Комунальний заклад

«Центр дитячої та юнацької творчості № 1  Харківської міської ради»

# І Н С Т Р У К Ц І Я   № 62

з технічної експлуатації  будівель та споруд

ЦДЮТ № 1 Харківської міської ради

м. Харків

2010

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ  директора ЦДЮТ № 1

Харківської міської ради

від 01.12.2010  №  102

- Загальні положення

  - Ця інструкція  має  мету забезпечити збереження  будівлі і споруд закладу  шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобіганню аварійних ситуацій.

  - Інструкція розроблена згідно  наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці  №32/288 від 27.11.97р. “Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5.05.1997р. №409 “Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”.

  - Дана інструкція є основним керівним документом для  директорів шкіл та завідуючих дитячими дошкільними  закладами, які  експлуатують будівлі та споруди.

1.4.  Безпосередньо за справний технічний стан будівель та споруд навчального закладу несе відповідальність  відповідальна особа, призначена  наказом  керівника закладу.

1.5.    Утримування  будівель та споруд, їх технічна експлуатація повинна  провадитися  в повній відповідності  до даної інструкції.

- Утримування в належному стані та попередження

передчасної зношуваності будівельних конструкцій

З метою запобігання передчасної зношуваності будівельних конструкцій

на період експлуатації будівель та споруд  ЦДЮТ № 1

н е о б х і д н о:

  - будівельні конструкції  охороняти від впливу дощу та снігу, від періодичного заморожування та відтаювання. Необхідно утримувати в справному стані  разжолобки, водостічні  труби та внутрішні водостоки, карнизи, вимощення та мережі зливної каналізації, забезпечити схоронність вологоізолюючих шарів, обгороджуючих  конструкцій (стіни, карнизи, покриття, цоколь  та ін.);

  - не допускати накопичення води біля фундаментів у разі стока  ії з покрівлі, з водопроводу та каналізації;

  - у весняні та осінні періоди  при потепліннях  та заморозках  не   допускати утворення полоїв на звисах, жолобах, лійках та водозливних трубах;  систематично перевіряти стан вологоізолюючого килима покрівлі: його водонепроникність, надійність кріплення до конструкцій покриття;

2.5.     своєчасно прибирати сніг від стін та з покрівель будівель та споруд.  Очищення покрівлі від снігу  провадиться,  якщо середній шар пухкого снігу  перевищує 40 см, а сильно-ущільненого снігу 25 см.

При   очищенні   покрівлі   забороняється   застосовувати інструменти   ударної   дії,   що   можуть  пошкодити  покрівельні матеріали; очистка від снігу провадиться тільки дерев'яними  лопатами і не цілком, а залишаючи шар снігу не менш 10 см.

Очистка зледеніння, що звішується з карнизу будівлі (бурульки), повинна проводитися регулярно,  бо їх обвалення небезпечне для життя людей;

2.6.    підтримувати   в  належному  стані  планування  землі  біля будівлі  і  споруди  для  відводу  атмосферної  води.   Спланована поверхня  землі  повинна мати нахил від стін будівлі.   Брукування навколо  будівлі  повинно  бути  в  справному  стані.  Щілини  між асфальтовими   і  бетонними  вимощеннями  (тротуарами)  і  стінами будівлі повинні бути розчищені, а потім залиті гарячим бітумом, цементним розчином, смолою або м'ятою глиною;

2.7.  не допускати складування матеріалів, відходів  і сміття, а також улаштування квітників і газонів безпосередньо біля стін будівлі;

2.8. не допускати викидання  біля  стін  будівель  відпрацьованної води;

2.9. не допускати розповсюдження у будівлі  вологи,  що  виникає через пошкодження гідроізоляції фундаментів;

2.10. стежити за справним станом внутрішніх мереж водопостачання, каналізації та теплопостачання, не допускати витікання у з'єднаннях і через тріщини стінок труб, фасонних частин і пристроїв.  Трубопроводи холодної, гарячої води та каналізації у підвальних приміщеннях повинні бути гідроізольовані, а трубопроводи  опалення -  теплоізольовані;

2.11. стежити за нормальною роботою вентиляційних систем;

2.12. періодично контролювати стан дерев'яних  ферм,  перекриттів та  інших  відповідальних  конструкцій будівель і споруд з дерева. Забезпечувати  постійне  провітрювання  поздовжніх  просторів    у будівлях. Приділяти особливу увагу елементам дерев'яних  конструкцій, що  торкаються  грунту,  закладним  елементам  цегляної кладки  чи бетонних  конструкцій,  а  також  місцям  значних    температурних перепадів;

2.13. не допускати  пробивання  отворів  у  перекриттях,  балках, колонах  і  стінах без письмового дозволу осіб,  відповідальних за безпечну експлуатацію будівлі та споруд;

2.14. у  випадку  появи  в  кам'яних  чи   залізобетонних   стінах,   в залізобетонних  колонах,  прогонах, фермах, балках і плитах тріщин негайно встановити на них маяки і проводити ретельне спостереження за поведінкою тріщин і конструкції в цілому; стежити за вертикальністю стін і колон;

2.15. Організувати   спостереження  за  станом:  захисного  шару в залізобетонних  конструкціях,    стиків збірних залізобетонних конструкцій.

2.16. У приміщеннях  має  підтримуватися проектний температурно-вологісний    режим.   Не   допускати   виникнення конденсату на внутрішній поверхні огородження.

2.17. Не  менш ніж один раз   на місяць перевіряти стан  протипожежних  заходів у  будівлі і спорудах закладу.

2.18. З метою  проведення необхідних аварійних ремонтних робіт, а також  для включення в плани  капітальних  та поточних  ремонтних  робіт, своєчасно   надавати заявки в районний відділ освіти.

Інструкцію розробив:

Методист                                                             Н.І.Горшкова